提货单报文(DELIOR)平台文件

发送方, 接收方：

船舶代理→大通关数据平台

功能  ：该平台文件是船舶代理向大通关数据平台所递交的提货单的基本信息，用于海关，检验检疫等确认货物，并放行。提货单，提供船名/航次，提运单号，运输货物的信息等细节。提货单是物权凭证，是货主或其代理机构港区堆场提取货物的必要凭证。

相应单证：提货单

| 记录00 | HEAD RECORD 头记录 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 00 | M |
| 2 | MESSAGE TYPE 报文类型 | X(6) | DELIOR | M |
| 3 | FILE DESCRIPTION 文件说明 | X(35) | DELIVERY ORDER | C |
| 4 | FILE FUNCTION 文件功能 | X(2) | 9 =原始 5=更正 | M |
| 5 | SENDER CODE 发送方代码 | X(13) |  | M |
| 6 | RECEIVER CODE 接收方代码 | X(13) |  | M |
| 7 | FILE CREATE TIME 文件建立时间 | 9(12) | CCYYMMDDHHMM | M |

| 记录20 | VESSEL FIELDS 船舶信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 20 | M |
| 2 | VESSEL 船名 | X(35) | 英文船名 | M |
| 3 | VOYAGE 航次 | X(6) | 对应舱单中的航运记录编号 | M |
| 4 | ORIGIN PORT 起运港 | X(35) | 按港口代码表填写 | M |
| 5 | DESTINATION PORT 目的港 | X(35) | 按港口代码表填写 | M |
| 6 | ARRIVED DATE 到达日期 | 9(6) | YYMMDD | M |
| 7 | ARRICED STORAGE DATE 进库场日期 | 9(6) | YYMMDD | C |
| 8 | DISCHARGE PLACE 卸货地点 | X(35) |  | C |

| 记录30 | B/L FIELDS 提单信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 30 | M |
| 2 | B/L NO. 提单号 | X(20) |  | M |
| 3 | DELIVERY TERM 交付条款 | X(9) |  | M |
| 4 | FREIGHT COLLECT 到付海运费 | X(35) |  | C |
| 5 | FIRST VESSEL 第一程运输 | X(6) |  | C |
| 6 | FIRST VOYAGE 第一程运输航次 | X(6) |  | C |
| 7 | TOTAL PACKAGES 总件数 | X(5) |  | M |
| 8 | TOTAL WEIGHT 总重量 | 9(10) . 999 | 例：567.382 单位为千克 | M |
| 9 | TOTAL VOLUME 总体积 | 9(10).999 | 立方米 | M |
| 10 | CONTAINER NO 总箱数 | X(5) | 注意拼箱货物 | M |
| 11 | DELIEVERY ORDER 提货单号码 | X(9) |  | C |
| 12 | CONTAINER SENDER 放箱人 | X(35) | 放箱人代码，有条件可选，即在放箱人为船公司时为 必选，由船代提供，按照承运人代码填写如果是船代放箱，则该字段值为空 | O |
| 13 | WHOLE CONTAINER NO 整箱数 | 9(5) | 用于平台转发给码头的报文 | C |
| 14 | SPLIT CONTAINER NO 拆箱数 | 9(5) | 用于平台转发给码头的报文 | C |
| 15 | CUS FLAG | X(1) | 海关确认标记 P:放行 C:查验 | C |

| 记录 31 | CONSIGNEE FIELDS 收货人信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 31 | M |
| 2 | CONSIGNEE NAME 收货人名称 | X(35) |  | M |
| 3 | CONSIGNEE ADDRESS 收货人地址 | X(35) |  | C |
| 4 | CONSIGNEE BANK 收货人开户银行 | X(35) |  | C |
| 5 | CONSIGNEE ACCOUNTS 收货人帐号 | X(15) |  | C |

| 记录40 | CONTAINER FIELDS 集装箱信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 40 | M |
| 2 | CTN. NO. 箱号 | X(12) |  | M |
| 3 | CTN.MEASUREMENT 箱型尺寸 | X(5) | 按集装箱尺寸类型代码95版定义的填写 | M |
| 4 | MARK 箱状态 | X(1) | F=整箱 L=拼箱 E=空箱 | M |
| 5 | CHECK FLAG 查验标志 | X(1) | 1=查验 2=放行 3=未确认 用于平台转发给码头的报文 | C |

| 记录50 | PRODUCTS FIELDS 货物信息 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 50 | M |
| 2 | PRODUCTS 货名 | X(350) |  | M |
| 3 | PACKAGES 件数 | X(5) |  | C |
| 4 | MARK 标记 | X(70) |  | M |
| 5 | KIND OF PACKAGES 包装种类 | X(70) | 按包装种类代码填写 | M |

| 记录60 | REMARK FIELDS 备注信息 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 60 | M |
| 2 | REMARK 备注 | X(100) |  | M |

| 记录61 | NOTIFY PARTY FIELDS 通知人信息 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 61 | M |
| 2 | NOTIFY PARTY 通知人 | X(35) |  | M |

| 记录70 | CUSCLEARANCE FIELDS 放行信息（用于平台转发给码头的报文） | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 70 | M |
| 2 | ENTRY ID 报关单号 | 9(16) | 若是转关，为转关单号 | M |
| 3 | ENTRY TYPE 报关单类型 | X(1) | 1=报关单 2=中转 3=非中转 4=特殊核销(有提货单) 5=无纸(不一定有提货单) | M |
| 4 | SERV_MODE1监管方式1 | X(1) | S=加封 U=不加封 | C |
| 5 | SERV_MODE2监管方式2 | X(1) | G=GPS管理 N=非GPS管理 | C |
| 6 | SP_MARK专用通道标志 | X(1) | Y=必须走专用通道 N=非专用通道 X=港内查验 | C |
| 7 | TRADE_TYPE通关性质 | X(1) | 0=放行 1=转关 2=国际转运 3=保税 4=整箱分拨 5=浦东 6=非贸 7=查验 | C |
| 8 | DEST_INFO目的地信息 | X(40) | 5位代码+35位汉字 | C |
| 9 | OWNER_CODE 货主代码 | X(10) |  | C |
| 10 | OWNER NAME 货主名称 | X(35) |  | C |
| 11 | GROSS WEIGHT 毛重量 | 9(9) |  | M |
| 12 | PACKAGE NUMBER 件数 | 9(9) |  | M |
| 13 | WRAP TYPE 包装种类 | X(10) |  | C |
| 14 | RESERVED保留 | X(49) | 检验检疫放行信息： 1—直接放行；2—申报放行；3—检疫处理后放行；4—查验后放行；5—检疫查验后放行； | C |

| 记录80 | CUSEXAMINATION FIELDS 查验信息（用于平台转发给码头的报文） | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 80 | M |
| 2 | ENTRY ID 报关单号 | 9(16) | 若是转关，为转关单号 | M |
| 3 | ENTRY TYPE 报关单类型 | X(1) | 1=报关单 2=中转 3=非中转 4=特殊核销(有提货单) 5=无纸(不一定有提货单) | M |
| 4 | SERV_MODE1监管方式1 | X(1) | S=加封 U=不加封 | C |
| 5 | SERV_MODE2监管方式2 | X(1) | G=GPS管理 N=非GPS管理 | C |
| 6 | SP_MARK专用通道标志 | X(1) | Y=必须走专用通道 N=非专用通道 X=港内查验 | C |
| 7 | TRADE_TYPE通关性质 | X(1) | 0=放行 1=转关 2=国际转运 3=保税 4=整箱分拨 5=浦东 6=非贸 7=查验 | C |
| 8 | DEST_INFO目的地信息 | X(40) | 5位代码+35位汉字 | C |
| 9 | OWNER_CODE 货主代码 | X(10) |  | C |
| 10 | OWNER NAME 货主名称 | X(35) |  | C |
| 11 | GROSS WEIGHT 毛重量 | 9(9) |  | M |
| 12 | PACKAGE NUMBER 件数 | 9(9) |  | M |
| 13 | WRAP TYPE 包装种类 | X(10) |  | C |
| 14 | CHK_TYPE查验方式 | X(1) | 1-港外查验 2-人工查验 3-机检查验 | C |
| 15 | RESERVED保留 | X(49) | 检验检疫放行信息： 1—直接放行；2—申报放行；3—检疫处理后放行；4—查验后放行；5—检疫查验后放行； | C |

| 记录99 | TRAILER RECORD 尾记录 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9 (2) | 99 | M |
| 2 | RECORD TOTAL OF FILE 记录总数 | 9 (6) | 包括；头、尾记录 | M |

记录结构：

00  头记录                      M1

20  描述船舶信息           M1

- 描述提单信息           M1

- 收货人信息                M1

40  描述集装箱			M9999

50  描述货物信息

60  备注信息                      C1

- 通知人信息                  C1

70  海关放行信息               C99

80  海关查验信息               C99

99  尾记录                       M1

代码表联结：

港口代码表

包装类型代码表

承运人代码表

箱型尺寸代码表

修改记录

| 日期 | 版本 | 人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002-7-16 | V1.1 | 吴斌 | 将卸货地字段改为可选，将提货单号码字段改为可选 |
| 2002-8-15 | V1.2 | 吴斌 | 在30记录增加了海关确认标记字段，持箱人代码变为可选 |
| 2002-8-19 | V1.3 | 吴斌 | 将持箱人改为放箱人 |
| 2002-8-26 | V1.4 | 吴斌 | 增加代码表联结 |
| 2002-9-11 | V1.5 | 吴斌 | 在箱信息中增加了一个字段查验标记，增加了海关放行信息记录，海关查验信息记录 |
| 2002-10-18 | V1.6 | 吴斌 | 将31记录的收货人地址字段改为可选；将50记录改为可选，增大50记录的货名字段长度，将50记录的件数改为可选 |
| 2002-10-29 | V1.7 | 吴斌 | 将70、80记录中的货主名称字段长度从30改为35、包装种类字段长度从6改为10 |
| 2002-11-5 | V1.8 | 吴斌 | 70记录去掉加封标志和加封信息字段；70、80记录增加监管方式一、监管方式二、专用通道标志、通关性质、目的地信息和保留字段 |
| 2003-08-20 | V1.9 | 朱永峰 | 利用70、80字段的保留字段放置检验检疫放行信息 |
| 2004-06-01 | V2.0 | 吕锋 | 40记录“箱状态”字段增加“E=空箱”状态 |
| 2005-06-08 | V2.1 | 施娟 | 记录70、80中，数据项4、5（监管方式1、2、专用通道标志、通关性质）全部改为可选项 |
| 2005-10-21 | V2.2 | 程永丽 | 总重量长度为９（６）．９９９改为９（10）．９９９ |