出口船舶信息(EXPVSL)平台文件

# 1.  单证概述

发送方→接收方：船舶代理→亿通平台+船舶停靠码头

报文功能      ：装箱单辅助单证，进一步确认停靠码头的船舶信息；散货放行确认实际接收码头的依据；亿通平台仅将集装箱出口船舶信息在WEB上发布，供货代、车队、堆场、预录点等预录企业制作装箱单时使用。

相应业务单证  ：出口船舶信息

业务备注      ：目前船代要对报文内容进行修改，必须书面传真至亿通平台，由亿通工作人员删除需更改的报文后再由船代发新的原始报文，整个更改过程约半小时；且报文修改后船代必须电话通知码头相关修改，以便码头及时更新出口船舶信息。

# 2.  记录说明

| 记录00 | HEAD RECORD 头记录 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字 段 名 | 格式 | 注 释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 00 | M |
| 2 | MESSAGE TYPE 报文类型 | X(6) | EXPVSL | M |
| 3 | FILE DESCRIPTION 文件说明 | X(35) | EXPORT VESSEL INFO. | C |
| 4 | FILE FUNCTION 文件功能 | X(2) | 9C=原始集装箱；9S=原始散杂货 9H=散杂货捎带集装箱 | M |
| 5 | SENDER CODE 发送方代码 | X(13) |  | M |
| 6 | RECEIVER CODE 接收方代码 | X(13) |  | M |
| 7 | FILE CREATE TIME 文件建立时间 | 9(12) | CCYYMMDDHHMM | M |

| 记录01 | COPY ID 停靠码头信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字 段 名 | 格式 | 注 释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 01 | M |
| 2 | BERTH OF CALL 停靠码头 | X(35) |  | M |

注释：仅当散杂货出口船舶信息时允许记录01循环，且循环次数不超过99次

| 记录03 | SHIP AGENT INFO. 共用舱位船代信息 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字 段 名 | 格式 | 注 释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 03 | M |
| 2 | EDI CODE 共用舱位船代代码 | X(13) | EDI用户代码 | M |

| 记录10 | VESSEL & VOYAGE 船舶/航次信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字 段 名 | 格式 | 注 释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 10 | M |
| 2 | VESSEL 船名 | X(35) |  | M |
| 3 | VESSEL CALLSIGN 船舶呼号 | X(8) |  | M |
| 4 | IMO NO IMO 编号 | X(9) |  | C |
| 5 | VOYAGE 航次 | X(10) |  | M |
| 6 | CARRIER CODE 承运人代码 | X(13) |  | M |
| 7 | ESTIMATE SAILING DATE 预计离港日期 | 9(8) | CCYYMMDD | M |

| 记录11 | DISCHARGE PORT CODE 卸货港信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字 段 名 | 格式 | 注 释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 11 | M |
| 2 | PORT OF CALL CODE 挂靠港代码 | X(5) |  | M |
| 3 | PORT OF CALL 挂靠港 | X(35) |  | C |

| 记录99 | TRAILER RECORD 尾记录 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字 段 名 | 格式 | 注 释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 99 | M |
| 2 | RECORD TOTAL OF FILE 记录总数 | 9(6) | 包括：头、尾记录 | M |

# 3.  文件结构

00 头记录          M1

01 停靠码头信息      M99

03 共用舱位船代信息       C99

10 船舶/航次信息            M999

11 卸货港信息           M99

99 尾记录         M1

# 版本信息

| 版本号 | 版本更新处 | 版本更新说明 | 版本作者 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原始版本 |  |
| GCC_STN_EXPVSL_V1.0_20030416 | R03：共用舱位船代信息 | 增加03记录，提供给码头，以便码头将03记录中的用户代码加入到进港装箱单的02抄送方记录中 | 施娟 |
| GCC_STN_EXPVSL_V1.0_20030509 | R00[4]：文件功能 | 更新9C=原始集装箱； 9S=原始散杂货 | 吕峰，孙群燕 |
|  | R01：停靠码头信息 | 仅当散杂货出口船舶信息时，允许记录01循环，且循环次数不超过99次 |  |
| EXPVSL_F_060303 | R10[4]：船舶代码 | 将此字段VESSEL CODE： 船舶代码更改为IMO NO： IMO 编号 | 程永丽 |
| EXPVSL_F_070301 | R00[4]：文件功能 | 增加：9H=散杂货捎带集装箱 | 程永丽 |
| EXPVSL_F_070803 | R10[2]：船名 | 由9(35)变为X(35) | 程永丽 |